## Slide 1: IHO S-44 vaatimukset vesiväylien merenmittauksissa
Seppo Mäkinen, Traficom

## Slide 2: SOLAS V velvoite merikarttojen tuottamiseen
Suomi on myös ratifioinut kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n kansainvälisen yleissopimuksen ihmishenkien turvallisuudesta merellä (SOLAS-sopimus luku V).
Sopimusvaltiot ovat sitoutuneet järjestämään turvallisen merenkulun edellyttämän merikartoitustiedon keräämisen, käsittelyn, julkaisemisen ja ajantasaistamisen yhteistyössä muiden valtioiden kanssa sekä mahdollisimman yhdenmukaisesti. Toiminnan yhdenmukaisuuden koordinoinnista ja toimintaan liittyvästä yhteis-työstä sekä tarvittavista määrittelyistä ja standardoinnista vastaa Kansainvälinen hydrografinen järjestö (International Hydrographic Organization, IHO).
Merikartoilla esitettävän tiedon on oltava ajantasaista ja ristiriidatonta. Merikartta on virallinen navigointiväline, joka edellytetään kauppa-aluksilta (IMO SOLAS-sopimus luku V määräys 27).
Sovelletaan vesialueille, joissa kauppa-alusrekisteriin kuuluvat alukset liikkuvat.

## Slide 3: Merenmittausnormi S-44 ed5
Nykyinen S-44 normi ed5 on julkaistu helmikuussa 2008 ja sitä edeltävä ed4 1998. Normissa on muutostarpeita, johtuen teknologian voimakkaasta kehittymisestä.
Kuitenkin S-44 normi on kokonaisuus, ei pelkästään julkaisussa olevat taulukot, jotka auttavat hahmottamaan eri mittausluokkien tarkkuusvaatimuksia ja siten laadukkaiden ja luotettavien syvyystietojen saamisen merikartoille. Normin mukainen työ sisältää myös META-tiedot.
Merikartalla tiedot esitetään Merikartoitusviranomaisen vastuulla.

## Slide 4: S-44 ed5 ja FSIS-44 nykyisten normien vaatimuksia
Mittausnormi on kokonaisuus, joka on tarkoitettu ensisijaisesti merikarttojen julkaisemisen tueksi (ohjeistukseksi) IHO:n jäsenvaltioiden merikartotusviranomaisille. Normi on konsensuksen tuloksena syntynyt miniminormi, jota tarkemminkin voi työn suorittaa kauppamerenkulun turvallisuuden varmistamiseksi. Normissa ilmoitetaan kullekin tarkkuusluokalle (order):
Mittausepävarmuusvaatimus
Mittauksen kattavuusvaatimus sekä kohteiden havaitseminen
Tyypillisesti normissa käytetään pienimmän neliösumman mukaista tarkastelua.
Jotta nämä toteutuvat edellytetään mittaustoiminnassa:
Jäljitettävyyttä (laitteistokalibroinnit, testaukset, testikappaleiden säännöllinen mittaus);
Ympäristöolosuhteiden riittävää seurantaa ja tiedon tallentamista (mm. äänennopeus vedessä, vedenkorkeus, allokko ja veden liike);
Ylimääräisiä havaintoja (tilastomatematiikka: esim. 2σ / 3σ, 95% varmuusväli / 99% varmuusväli);
Virhebudjetin arviointia etukäteen (apriori) ja tarkastelua jälkikäteen (aposteriori);
Mittauslaitteiden ja laitteiston seurantaa;
Mittauslaitteissa toiminnan määrittelyä (mm. GNSS, MBES)
Huomioitavaa
Traficom edellyttää kaikissa väylämerenmittauksissa vähintään Special Order-tarkkuusluokkaa;

## Slide 5: S-44 ed5 nykyisen normin vaatimuksia

## Slide 6: FSIS-44 nykyisen normin vaatimuksia
FSIS-44 on Ruotsin ja Suomen kansallinen realisaatio IHO:n S-44 ed5 mittausnormista (joulukuu 2010).
FSIS-44 mittausnormissa on esitetty myös tiukempi mittausluokka Exclusive Order, joka yhdessä Special Order mittausluokan kanssa on käytettävissä väylämerenmittauksiin.

## Slide 7: S-44 ed5 & FSIS-44 nykyisten normien vaatimuksia
Laatuvaatimus (Traficom tilaajana edellyttää, tilauksen teknisissä vaatimuksissa) mm. havainnoista:
kaikki systemaattiset virheet ja vaikutukset tulee havainnoida ohjelmistolla;
kaikki syvyyshavainnoista poikkeavat havainnot (outlier) tulee merkitä;
Kaikki havannot, jotka sijoittuvat virhebudjetin ulkopuolelle (mutta saattavat sijaita valitun mittausluokan toleranssin sisällä) tulee käsitellä epäilyttävinä ja tarkasteltavina havaintoina (satunnaisvirheet);
  Kaikki havaitut systemaattiset virheet ja vaikutukset tulee havainnoida ja merkitä;
  Datan laatua tulee valvoa koko mittausprosessin ajan;
IHO S-44 & FSIS-44
Order limits
Stated error budget based on equipment

## Slide 8: Miten saavuttaa S-44 ja FSIS-44 merenmittausnormien vaatimukset
Perusteet tiedossa ja hallussa:
  Laitteistot ja niiden käyttö sekä käyttäytyminen tunnetaan;
  Laitteet ja laitteisto kokonaisuutena testataan ennen työn aloittamista: sekä paikallaan, että testikappaleella;
  Ammattikäyttöinen aluskalusto ja sen soveltuvuus työhön;
  Henkilöstö on koulutettua, tuntee normit, laitteistot ja sovellukset – tuntee työn vaatimukset;
Kenttämerenmittaustyön aikainen seuranta ja laadun valvonta
  Aineiston keruu sovellukset tukevat työn aikaista laadun valvontaa;
  Tarkastellaan peittävyyttä jatkuvasti;
  Palvelun tuottaja laatii omat työmenetelmänsä ja sen mukaiset tarkastuslistat;

## Slide 9: Miten saavuttaa S-44 ja FSIS-44 merenmittausnormien vaatimukset
Aineiston käsittely ja toimitettavat tiedot
  Aineisto käsitellään ohjeistuksen mukaisesti ja saatetaan vaadittuun formaattiin sekä kansiorakenteeseen;
  Aineisto ja META-tiedot ovat täysin jäljitettävissä
TRAFICOMILLA tilaajana on kunkin alueen ja mittausluokan tilaustarpeeseen olemassa tekniset vaatimukset ja määrittelyt aineistojen tiedoille ja laadulle. Vaatimukset ovat julkisia ja saatavilla pyynnöstä: merenmittaus@traficom.fi.
Merikartoitusviranomainen pystyy arvioimaan toimitettujen tietojen laadun, mikä välittyy merikarttatuotteiden loppukäyttäjälle, merenkulkijalle;

## Slide 10: Esimerkki tietoa tiedosta (METAdata) merenmittaustyössä
Operointikäsikirja sisältää mm.
  Kuvaus tehtävästä ja alueesta:
    Karttaotteet;
    Koordinaatisto ja mahdolliset muunnokset;
    Vedenkorkeus vertaustaso ja tiedot;
  Henkilöstö;
  Alus ja mittauslaitteistot:
    Aluksen sisäinen koordinaatisto, liikkeet;
    Mittauslaitteiden kalibroinnit, testaukset ja kokonaisuuden testaus;
  Kenttämerenmittaus työprosessi ja työn aikainen laadunvalvonta;
  Aineiston käsittely työprosessi ja työn aikainen laadunvalvonta;
  Työn aikaiset pöytäkirjat ja raportointi;
  Aineistoluovutus ja laaturaportit;
Laadunvarmistus sisältää mm.
  Toimintamenettelyt;
  Mittauslaitteistojen soveltuvuus vaatimuksiin ja kalibroinnit;
  Mitattu aineisto, kaikki havainnot, luokittelu:
    Keilan avauskulmien rajoitukset;
    Epäilyttävien havaintojen tarkastelu;
    Hylätyt havainnot merkitään;
    Todellisten havaintojen hylkäys kielletty;
    Systemaattisten virheiden minimointi;
  Peittävyystarkastelu, ristikkäislinjojen tarkastelu;
  Aineistokokonaisuudet, raakadata (alkuperäishavainnot), kansiorakenne;
  LAATU JA JÄLJITETTÄVYYS;

## Slide 11: Merenmittaus on merellä aluevesillä luvanvaraista toimintaa
  https://puolustusvoimat.fi/merenmittaus1
  Aluevalvontalain mukaisesti
  toimivaltainen viranomainen
  on Pääesikunta
  Nettisivulla on linkit ajantasaisiin asiakirjoihin.

## Slide 12: Kiitos !
Seppo.makinen@traficom.fi
www.traficom.fi
@TraficomFinland