## Slide 1: Ny farledsserviceklassificering
Sami Saarela, Traficom

## Slide 2: KLASSIFICERING AV FARLEDER
  Farledsklassificering (Grundklassificering)
  Serviceklassificering (Funktionalitetsklassificering av säkerhetsanordningar)
  Syftet är att säkerställa att farlederna är säkra för de som nyttjar dem
  Förtydligar farledshållarnas skyldigheter och uppgifter

## Slide 3: Farledsklassificering (Grundklassificering)
Alla allmänna farleder delas in i farledsklasserna VL1–VL6 i enlighet med farledsklassificeringen.
Farledsklassen beskriver hur betydande trafiken i farleden är och därigenom vikten av farledsservice i farleden.
Farlederna för handelssjöfart hör till farledsklasserna VL1 och VL2. Övriga farleder (grunda farleder) hör till farledsklasserna VL3-VL6.
HUVUDKLASS |  |  | FARLEDSKLASS |  | 
1 | Handelssjöfartens farleder | Farleder som i första hand byggts och upprätthålls för handelssjöfart. Med handelssjöfart avses i detta sammanhang sådana fartyg i kusttrafik som betalar farledsavgift. På de inre vattenvägarna räknas Saimens djupfarled som farled för handelssjöfart. | VL1 | Handelssjöfartens klass 1-farleder (huvudfarleder) | Huvudfarleder för handelssjöfart som är av nationell eller regional betydelse och som används för största delen av varuflödena inom sjötrafiken. Kan trafikeras året runt i alla siktförhållanden.
 |  |  | VL2 | Handelssjöfartens klass 2-farleder | Farleder för handelssjöfart som är främst av lokal betydelse, en parallell farled eller en anslutningsled till huvudleden.
2 | Grunda farleder (Farleder för övrig vattentrafik) | Farleder som byggts och underhålls för i första hand båttrafik eller annan nyttotrafik än handelssjöfart. | VL3 | Grunda farleder för nyttotrafik | Bl.a. förbindelsetrafik, fiskefartyg, pråmtrafik, flottning och farleder som betjänar passagerartrafik av regional betydelse.
 |  |  | VL4 | Basfarleder för båttrafik | Huvudled för båttrafik, som utgör en enhetlig längre rutt mellan två områden vid kusten eller på de inre vattenvägarna.
 |  |  | VL5 | Lokala båtleder | Lokal båtled, t.ex. farled som leder från huvudleden till en hamn, eller en farled som sammanbinder två andra farleder. Leddjupgående 1,0 … 2,5 m.
 |  |  | VL6 | Båtrutter | Grund farled av båtruttsnivå Leddjupgående 0,5 … 2,5 m (inget ansvar tas för farledens djup)

## Slide 4: Serviceklassificering (Funktionalitetsklassificering av säkerhetsanordningar)
Vid bedömning av funktionaliteten hos säkerhetsanordningar i sjöfarten tillämpas den internationella sjöfartsorganisationen IALAs (International Association of Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) rekommendation ”Categorisation and Availability Objectives for Short Range Aids to Navigation” (R0131) och den tillhörande anvisningen ”Availability and Reliability of Aids to Navigation – Theory and Examples” (Guideline 1035).
Säkerhetsanordningarnas funktionalitet skall uppfylla följande funktionalitetskrav (procent) under tre års tid:
Funktionalitetsklass 1 99,8 % VL 1 säkerhetsanordningar med belysning
Funktionalitetsklass 2 99,0 % VL 1 övriga säkerhetsanordningar och VL 2–6
  säkerhetsanordningar med belysning
Funktionalitetsklass 3 97,0 % VL 2–6 övriga säkerhetsanordningar
Minimifunktionalitetskravet på alla fasta säkerhetsanordningar är dock en drifttid på 95 % under en seglingssäsong. För flytande säkerhetsanordningar i klass VL 1–6 och fasta säkerhetsanordningar i klass VL 3–6 är minimikravet 90 % under en seglingssäsong.

## Slide 5: Serviceklassificering (Funktionalitetsklassificering av säkerhetsanordningar)
Vid beräkning av den tid som säkerhetsanordningen inte är i drift beaktas inte tiden för grundläggande reparation när detta anmälts på korrekt sätt i förväg till Transport- och kommunikationsverket.
Drifttidsprocenten beräknas årligen som förhållandet (%) mellan tiden ur drift (h) och i drift (h) för hela säkerhetssystem per farledshållare. Den tid som varje säkerhetsanordning är ur drift beräknas per år med en timmes precision och jämförs med drifttiden för farledshållarens hela uppsättning av säkerhetsanordningar.
Exempelvis medger en funktionalitetsprocent på 99,8 % i funktionalitetsklass 1 att varje säkerhetsanordning i genomsnitt får vara ur drift 17,5 h per år.
Vid beräkning av tiden ur drift på farleder i klass VL 2–6 beaktas seglingssäsongen för varje område.
För farleder i klass VL 1 beaktas hela året.

## Slide 6: Serviceklassificering (Funktionalitetsklassificering av säkerhetsanordningar)
Farledshållare skall rapportera den tid som varje säkerhetsanordning är ur drift per funktionalitetsklass och år, och rapporten skall vara inlämnad senast i januari månad året efter.
Traficom beräknar procentsatserna för varje treårsperiod och uppmärksammar vid behov farledshållare på eventuella avvikelser.
Funktionalitetsklass | Drifttid (% av seglingssäsongen) | Farleder och säkerhetsanordningar som ingår i funktionalitetsklassen | Seglingssäsong
1 | 99,8 | VL 1 säkerhetsanordningar med belysning | Hela året
2 | 99,0 | VL 1 säkerhetsanordningar utan belysning VL 2–6 säkerhetsanordningar med belysning | VL 1 hela året. VL 2–6 1.5.–30.11. Sjöområdet mellan Vederlax och Sastmola samt insjöar söder om Ule älv. VL 2–6 1.6.–15.11. Sjöområdet mellan Sastmola och Torneå, Ule älv och insjöar norr om Ule älv. Trafiksäsongen i Saima kanal och djupfarleder
3 | 97,0 | VL 2–6 säkerhetsanordningar utan belysning | VL 2–6 1.5.–30.11. Sjöområdet mellan Vederlax och Sastmola samt insjöar söder om Ule älv. VL 2–6 1.6.–15.11. Sjöområdet mellan Sastmola och Torneå, Ule älv och insjöar norr om Ule älv. Trafiksäsongen i Saima kanal och djupfarleder
Minimikrav | 95,0 90,0 | VL 1–6 för varje enskild fast säkerhetsanordning VL 1–6 varje enskild flytande säkerhetsanordning och VL 3–6 sikthinder för fasta säkerhetsanordningar | VL 1 helår VL 2–6 1.5.–30.11. Havsområdet mellan Vederlax och Sastmola samt insjöar söder om Ule älv. VL 2–6 1.6.–15.11. Havsområdet mellan Sastmola och Torneå, Ule älv och insjöar norr om Ule älv. Trafiksäsongen i Saima kanal och Saimens djupfarleder

## Slide 7: FARLEDSHÅLLARENS ANSVAR OCH UPPGIFTER PÅ FARLEDER
Farledshållaren är enligt vattenlagen skyldig att underhålla farleden och anordningarna.
Transport- och kommunikationsverket förutsätter att farledshållarna tillämpar följande principer:
– Farledshållaren är införstådd med sitt ansvar och sina uppgifter.
– Farledshållaren har definierat sin ansvarsorganisation, inklusive ansvarsfördelning.
– Farledshållaren har uppdaterad information om farleden och dess säkerhetsanordningar och anmäler denna information till Transport- och kommunikationsverket.

## Slide 8: FARLEDSHÅLLARENS ANSVAR OCH UPPGIFTER PÅ FARLEDER
Säkerhetsanordningarnas placering och kondition skall kontrolleras efter islossningen på våren och uppgifterna skall lämnas till Transport- och kommunikationsverket. Upptäckta fel och brister skall åtgärdas snarast möjligt. Transport- och kommunikationsverket förutsätter att konditionsinspektionerna görs enligt gällande intervaller, om det inte finns tungt vägande skäl att avvika från dessa.
Farledshållaren skall årligen lämna en skriftlig anmälan till Transport- och kommunikationsverket när säkerhetsanordningarna inspekterats och åtgärdats på ett adekvat sätt. Anmälan skickas till adressen vaylatieto@traficom.fi. Anmälan skall vara inlämnad senast 15.7. Om alla inspektioner och reparationsåtgärder inte genomförts senast då skall anmälan förses med en tidtabell över kvarvarande inspektioner och reparationer. Man bör kontrollera i samband med anmälan att ansvarsorganisationens uppgifter är à jour.
Område | VL 1–2 | VL 3–6
Finska viken, Skärgårdshavet, Åland och Bottenhavet | 15.5. | 31.5.
Kvarken | 15.6. | 20.6.
Bottenviken | 20.6. | 30.6.
Vuoksen, Kymmene älv och Kumo älv | 31.5. | 30.6.
Ule älv, Kemi älv, Torne älv och Paasjoki m.m. (Ule älv och vattenlederna norr om Ule älv) | - | 30.6.

## Slide 9: FELANMÄLAN FÖR SÄKERHETSANORDNINGAR SAMT NAVIGATIONSVARNINGAR
Farledshållaren skall alltid underrätta Transport- och kommunikationsverket om upptäckta fel i säkerhetsanordningar. Anmälan kan göras på Transport- och kommunikationsverkets webbsida, via Reimari eller genom Turku Radio. Traffic Management Finlands Turku Radio (nummer för felanmälan 0800 181818) och VTS-centralerna ansvarar för registrering av regionala och enstaka felanmälningar från sjöfarare. Eventuella navigationsvarningar utfärdas i samband med felregistrering. Navigationsvarningssystemet upprätthålls av Transport- och kommunikationsverket och det operativa arbetet sker genom Turku Radio.
Det är särskilt viktigt att anmäla fel i säkerhetsanordningar eftersom det är anmälningarna som används för att informera sjöfararen om bristande märkning. Anmälan bidrar också till att minska farledshållarens ansvar för fel och ger rimlig tid för felreparation.
Transport- och kommunikationsverket har publicerat en separat anvisning om förfarandet för felanmälan.

## Slide 10: Tack!
Sami Saarela
Sami.saarela@traficom.fi