## Slide 1: Vesiväylänpidon uusi ylläpitoluokitus
Sami Saarela

## Slide 2: VESIVÄYLÄSTÖN LUOKITUKSET
  Vesiväyläluokitus (Perusluokitus)
  Ylläpitoluokitus (Turvalaitteiden toimivuusluokitus)
  Tarkoituksena varmistaa väylien turvallisuus niiden käyttäjille
  Selkeyttää väylänpitäjien velvollisuuksia ja tehtäviä

## Slide 3: Vesiväyläluokitus (Perusluokitus)
Kaikki yleiset kulkuväylät on luokiteltu vesiväyläluokituksen mukaisiin väyläluokkiin VL1–VL6.
Väyläluokka määrittelee liikenteen merkittävyyttä ja tätä kautta väylänhoidollista tärkeyttä.
Näistä kauppamerenkulun väyliin kuuluvat väyläluokat VL1 ja VL2. Muihin vesiliikenteen väyliin (matalaväylät) kuuluvat väyläluokat VL3–VL6.
PÄÄLUOKKA |  |  | VÄYLÄLUOKKA |  | 
1 | Kauppa- merenkulun väylät | Ensisijaisesti kauppamerenkulun käyttöön rakennettu ja kauppamerenkulkua varten ylläpidettävä väylä. Kauppamerenkululla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista rannikon alusliikennettä, joka maksaa väylämaksuja. Sisävesillä kauppamerenkulun väyläksi luetaan Saimaan syväväylästö. | VL1 | Kauppamerenkulun 1-lk väylät (pääväylät) | Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät kauppamerenkulun pääväylät, joilla kulkee valtaosa vesiliikenteen tavaravirroista. Liikennöinti mahdollista ympärivuotisesti kaikissa näkyvyysolosuhteissa.
 |  |  | VL2 | Kauppamerenkulun 2-lk väylät | Lähinnä paikallista merkitystä omaava kauppamerenkulun väylä, tai pääväylään liittyvä rinnakkais- tai yhdysväylä.
2 | Matalaväylät (Muun vesiliikenteen väylät) | Ensisijaisesti veneliikenteen tai muun hyötyliikenteen kuin kauppamerenkulun käyttöön rakennetut ja ylläpidettävät väylät | VL3 | Hyötyliikenteen matalaväylät | Mm. yhteysliikennettä, kalastusaluksia, proomuliikennettä, uittoa ja alueellisesti merkittävää matkustajaliikennettä palvelevat väylät.
 |  |  | VL4 | Veneilyn runkoväylät | Veneilyn pääväylä, joka muodostaa yhtenäisen pidempijaksoisen reitin rannikolla tai sisävesillä kahden alueen välille.
 |  |  | VL5 | Paikallisveneväylät | Paikallinen veneväylä, esim. pistoväylä pääväylältä satamaan tai yhdysväylä kahden muun väylän välillä. Kulkusyvyys 1,0 … 2,5 m.
 |  |  | VL6 | Venereitit | Reittitasoinen matalaväylä Kulkusyvyys 0,5 … 2,5 m (väylän syvyydestä ei vastata)

## Slide 4: Ylläpitoluokitus (Turvalaitteiden toimivuusluokitus)
Merenkulun turvalaitteiden toimivuuden arvioinnissa sovelletaan kansainvälisen turvalaitejärjestön IALAn (International Association of Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) suositusta “Categorisation and Availability Objectives for Short Range Aids to Navigation”, (R0130) ja siihen liittyvää ohjetta “Availability and Reliability of Aids to Navigation – Theory and Examples”, (Guideline 1035).
Turvalaitteiden toimivuuden tulee täyttää kolmen vuoden laskentajaksolla seuraavat toimivuusprosentit:
Toimivuusluokka 1 99,8 % VL 1 valaistut turvalaitteet
Toimivuusluokka 2 99,0 % VL 1 muut turvalaitteet ja VL 2-6 valaistut turvalaitteet
Toimivuusluokka 3 97,0 % VL 2-6 muut turvalaitteet
Jokaisen kiinteän turvalaitteen toimivuuden minimivaatimus on kuitenkin 95 %:n toiminta-aika purjehduskausittain. VL 1-6 kelluvilla turvalaitteilla ja VL 3-6 kiinteiden turvalaitteiden näkemäesteiden suhteen toimivuuden minimivaatimus on 90 % purjehduskausittain.

## Slide 5: Ylläpitoluokitus (Turvalaitteiden toimivuusluokitus)
Toimimattomuusajan laskennassa ei huomioida turvalaitteiden peruskorjaustöitä, joista on asianmukaisesti ilmoitettu etukäteen Liikenne- ja viestintävirastolle.
Toimivuusprosentit lasketaan vuosittain vika-aikojen(h) ja toiminta-ajan (h) suhteena (%) koko turvalaitejärjestelmästä väylänpitäjittäin. Kunkin turvalaitteen toimimattomuusajat lasketaan yhteen kunakin vuonna tunnin tarkkuudella ja suhteutetaan väylänpitäjän koko turvalaitekannan toiminta-aikaan.
Esikerkiksi toimivuusluokan 1 toimivuusprosentti 99,8 % sallii kullekin turvalaitteelle keskimäärin 17,5 h toimimattomuusajan vuodessa.
Toimimattomuusajan laskennassa VL 2-6 väylillä huomioidaan alueittainen purjehduskausi.
VL 1 väylillä laskenta-aika on koko vuosi.

## Slide 6: Ylläpitoluokitus (Turvalaitteiden toimivuusluokitus)
Väylänpitäjien tulee raportoida kunkin vuoden kaikki turvalaitteiden vika-ajat toimi-vuusluokittain laskentavuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä.
Traficom laskee kolmen vuoden tarkastelujakson prosentit ja huomauttaa tarvittaessa väylän-pitäjiä havaituista laadun alituksista.
Toimivuusluokka | Toiminta-aika (% purjehduskaudesta) | Toimivuusluokkaan kuuluvat väylät ja turvalaitteet | Purjehduskausi
1 | 99,8 | VL 1 valaistut turvalaitteet | Koko vuosi
2 | 99,0 | VL 1 ei valaistut turvalaitteet VL 2-6 valaistut turvalaitteet | VL 1 koko vuosi. VL 2-6 1.5.-30.11. Virolahden ja Merikarvian välinen merialue ja Oulujoen vesistön eteläpuoliset järvialueet. VL 2-6 1.6.-15.11. Merikarvian ja Tornion välinen merialue ja Oulujoen vesistö ja sen pohjoispuoliset järvialueet. Saimaan kanavalla ja syväväylillä Saimaan kanavan liikennekausi
3 | 97,0 | VL 2–6 ei valaistut turvalaitteet | VL 2-6 1.5.-30.11. Virolahden ja Merikarvian välinen merialue ja Oulujoen vesistön eteläpuoliset järvialueet. VL 2-6 1.6.-15.11. Merikarvian ja Tornion välinen merialue ja Oulujoen vesistö ja sen pohjoispuoliset järvialueet. Saimaan kanavalla ja syväväylillä Saimaan kanavan liikennekausi
Minimivaatimus | 95,0 90,0 | VL 1-6 jokainen yksittäinen kiinteä turvalaite VL 1-6 jokainen yksittäinen kelluva turvalaite ja VL 3-6 kiinteiden turvalaitteiden näkemäesteet | VL 1 kokovuosi VL 2-6 1.5.-30.11. Virolahden ja Merikarvian välinen merialue ja Oulujoen vesistön etelä-puoliset järvialueet. VL 2-6 1.6.-15.11. Merikarvian ja Tornion välinen merialue ja Oulujoen vesistö ja sen pohjoispuoliset järvialueet. Saimaan kanavalla ja syväväylillä Saimaan kanavan liikennekausi

## Slide 7: VÄYLÄNPITÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT VESIVÄYLILLÄ
Vesilain mukaan väylänpitäjä on velvollinen pitämään kulkuväylän ja siihen tehdyt laitteet kunnossa.
Liikenne- ja viestintävirasto edellyttää, että väylänpitäjät toimivat seuraavien periaatteiden mukaisesti:
-Väylänpitäjä tuntee vastuunsa ja tietää tehtävänsä.
-Väylänpitäjä on määritellyt vastuuorganisaationsa ja -tahonsa
-Väylänpitäjä ylläpitää tietoja väylästä ja turvalaitteista sekä ilmoittaa tiedot Liikenne- ja viestintävirastolle.

## Slide 8: VÄYLÄNPITÄJÄN VASTUU JA TEHTÄVÄT VESIVÄYLILLÄ
Turvalaitteiden sijainti ja kunto tulee olla tarkastettu keväällä jäiden lähdettyä todennetusti ja tiedot tulee ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle. Tarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet korjataan mahdollisimman nopeasti. Liikenne- ja viestintävirasto edellyttää, että kuntotarkastukset on tehty määräaikojen mukaisesti, ellei niistä ole perustellusta syystä aihetta poiketa.
Väylänpitäjän tulee vuosittain kirjallisesti ilmoittaa Liikenne- ja viestintävirastolle, kun turvalaitteet on tarkastettu ja korjattu asianmukaisesti. Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen vaylatieto@traficom.fi. Ilmoitus tulee olla toimitettuna viimeistään 15.7. Mikäli kaikkia turvalaitteiden tarkastuksia tai vikakorjauksia ei ole tuolloin toteutettu, tulee ilmoitukseen liittää puuttuvien tarkastusten ja vikakorjausten toteutusaikataulu. Ilmoituksen yhteydessä on hyvä varmistaa, että vastuuorganisaation tiedot ovat ajantasaiset.
Alue | VL 1–2 | VL 3–6
Suomenlahden, Saaristomeren, Ahvenanmaan ja Selkämeren merialueet | 15.5. | 31.5.
Merenkurkun merialue | 15.6. | 20.6.
Perämeren merialue | 20.6. | 30.6.
Vuoksen, Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöalueet | 31.5. | 30.6.
Oulujoen, Kemijoen, Tornionjoen ja Paasjoen ym. vesistöalueet (Oulujoen vesistö ja sen pohjoispuoliset vesialueet) | - | 30.6.

## Slide 9: TURVALAITTEIDEN VIKAILMOITUKSET SEKÄ MERIVAROITUKSET
Väylänpitäjän tulee aina turvalaitteen vian havaitessaan ilmoittaa asiasta Liikenne- ja viestintävirastolle. Tämän ilmoituksen voi tehdä Liikenne- ja viestintäviraston internetsivuston kautta, Reimari- järjestelmän kautta tai tekemällä ilmoituksen Turku Radiolle. Traffic Management Finlandin Turku Radio (vikailmoitusnumero 0800 181818) ja VTS–keskukset vastaavat merenkulkijoilta tulleiden alueellisten sekä yksittäisten turvalaitteiden vikojen kirjauksesta tietojärjestelmiin. Vian kirjauksen yhteydessä huomioidaan myös mahdollisen merivaroituksen tekeminen. Merivaroitusjärjestelmän ylläpito kuuluu Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistoimintoihin ja toiminta operoidaan Turku Radion kautta.
Turvalaitteiden vioista ilmoittaminen on erityisen tärkeää, sillä ilmoitusten kautta merenkulkijoille saadaan tieto väylän merkinnän puutteista. Ilmoitus myös vähentää osaltaan väylänpitäjän vastuuta vioista ja antaa kohtuullisen toiminta-ajan vikojen korjaamiseen.
Liikenne- ja viestintävirasto on julkaissut erillisen ohjeen vikailmoitusmenettelystä.

## Slide 10: Kiitos
Sami Saarela
Sami.saarela@traficom.fi